Ознакомительный материал на товарную группу: Радиаторы стальные Elba

Торговая марка Elba принадлежит концерну Eleks, входящему в состав концерна Elginkan Group. Производство осуществляется на заводе в г. Маниса (Турция), построенный в 2005 году, и оснащенный двумя новейшими, высококачественными, немецкими производственными линиями. На каждом этапе производственного цикла осуществляется контроль качества сырья, комплектующих и изделий. Радиаторы ELBA сертифицированы в Украине.

Преимущества радиаторов ELBA:

Большой номенклатурный ряд и два вида подключения (нижнее или боковое)

Не требуют специальной подготовки воды

Малый объем воды, быстрый нагрев и экономия энергии, малая тепловая инерционность

Компактность при повышенной тепловой отдаче

Современный дизайн, идеальный белый цвет, отличное качество покраски и высококачественная обработка поверхности

Радиаторы упакованы так, чтобы их можно было устанавливать, не снимая защитной коробки. Это предохраняет радиатор от царапин, грязи и пыли при проведении строительных работ

Отсутствие недостатка всех секционных радиаторов - межсекционной негерметичности.

Область применения радиаторов ELBA:

Стальные панельные радиаторы ELBA рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10атм. и максимальной температуре 120°С. Каждый радиатор проходит тестовое испытание давлением 13 атм. Радиаторы Elba можно использовать как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления. Разводка к радиаторам может осуществляться пластиковыми, полиэтиленовыми, чёрными, нержавеющими стальными и медными трубами.

Конструкция радиаторов ELBA:

Панели радиаторов представляют собой два профилированных стальных листа, из высококачественной холоднокатаной стали, толщиной 1.15мм, сваренных по периметру роликовой сваркой (сплошным швом). Номенклатурный ряд радиаторов ELBA включает модели с боковым и с нижним подключением, 11, 22, 33-го типов, где первая цифра указывает количество панелей, а вторая - количество конвекторов.

Покраска радиаторов ELBA

Эстетичный внешний вид радиаторов достигается четким соблюдением технологии покрытия и окраски приборов. Перед покраской каждый радиатор проходит предпокрасочную и антикоррозийную подготовку. Красящий порошок наносится электростатическим методом с последующим термоотверждением. В процессе окраски не используются формальдегиды или соединения тяжелых металлов. Содержание в краске органического растворителя не превышает 2%, поэтому готовое покрытие не выделяет вредных веществ при нагревании более 100°С.

Упаковка и лёгкая установка радиаторов ELBA:

Радиаторы ELBA надежно упакованы в плотный полиэтилен, предварительно обернуты в пленку с воздушным заполнением. Имеет жесткие боковые картонные вставки. Это упрощает транспортировку и позволяет монтировать не снимая защиты, что предохраняет радиаторы от царапин, грязи и пыли при проведении строительных работ.

Технические характеристики радиаторов Elba

| Радиатор ELBA тип 11 (РК) Одна панель, один конвектор |
| --- |
| Высота | Ед-цы измерения | 300 | 500 | 600 |
| Мощность | Вт/мп | 710 | 1137 | 1350 |
| Вес | кг/мп | 9,32 | 15,38 | 15,82 |
| Объем воды | л/мп | 1,73 | 2,58 | 3 |
| Радиатор ELBA тип 22 (РККР) Две панели, два конвектора |
| Высота | Ед-цы измерения | 300 | 500 | 600 |
| Мощность | Вт/мп | 1251 | 1911 | 2224 |
| Вес | кг/мп | 17,72 | 29,76 | 35,8 |
| Объем воды | л/мп | 3,42 | 5,13 | 5,97 |
| Радиатор ELBA тип 33 (РККРКР) Три панели, три конвектора |
| Высота | Ед-цы измерения | 300 | 500 | 600 |
| Мощность | Вт/мп | 1809 | 2732 | 3161 |
| Вес | кг/мп | 26,36 | 44,4 | 53,02 |
| Объем воды | л/мп | 5,08 | 7,16 | 8,87 |

Монтажные размеры радиаторов

Инсталляционный комплект радиаторов ELBA:

Настенное крепление

Кран Маевского

Заглушки

Ключ для спуска воздуха

Шурупы и дюбеля