Ознакомительный материал на товарную группу:

водонагреватели накопительного типа Galmet SG, SG M, SG KL, SG Vulcan, SG Neptun.

ООО «Терма  ЛТД»

Луганск 2009

О Galmet.

Фирма  Galmet была основа более 25 лет назад, польским предпринимателем Станиславом  Галара и представляла собой небольшой цех в котором и изготавливали первые водонагреватели  Galmet. На протяжении 25 лет продукция  высокого качества и её надёжность  позволили завоевать доверие потребителей, а использование современных технологий и постоянно расширяющийся ассортимент  обеспечили Galmet  ведущую позицию в своей сфере.  Современный Galmet-это крупнейший польский производитель оборудования для нагрева воды и отопления помещений. На 17тыс.м2. производственных площадей изготавливаются: электрические  водонагреватели накопительного типа, нагреватели комбинированного и косвенного  нагрева, проточные нагреватели, котлы твердотопливные использующие топливные гранулы, в том числе и с автоматической подачей топлива, тепловые насосы различного назначения, солнечные коллекторы. Номенклатура выпускаемой продукции содержит огромное количество моделей, только предлагаемые объёмы водонагревателей варьируются от 5 до 1500литров.  Все это говорит о серьёзном подходе к производству продукции и желании максимально соответствовать  ожиданиям своих клиентов.

Что представляют собой водонагреватели Galmet?

Основой любого водонагревателя  является бак- ёмкость, в которой  и происходит нагрев воды, от качества этой  детали зависит срок службы бойлера до момента потери его герметичности.  Galmet изготавливает баки из высококачественной стали холодного проката толщиной 2,7мм., чем и отличается от многих других производителей использующих прокат толщиной 2,25-2,35мм. Именно поэтому при аналогичном объёме бойлеры Galmet тяжелее.  Преимуществом  холоднопрокатной стали являются повышенная коррозийная стойкость и высокие адгезионные(сцепные) свойства, необходимые для качественного покрытия бака эмалью.  Для безукоризненного эмалирования Galmet использует сверхчистую мелкодисперсионную эмаль.  Мокрый способ нанесения эмали обеспечивает равномерный слой, а последующий обжиг при 850°С её прочное закрепление. От коррозии бак также защищает магниевый анод, ресурс этой детали напрямую зависит от его размера. Для максимально продолжительного ресурса Galmet  использует анод увеличенного размера по сравнению с аналогичной продукцией других брендов.  С целью эффективного сохранения тепла нагретой воды бак покрывается экологически безопасной полиуретановой пены, что гарантирует минимально возможные затраты электроэнергии.

Не менее  важной деталью является термоэлектрический нагревательный элемент.  В этом случае почти все модели среднеобъёмных бойлеров  Galmet предоставляют  выбор комплектации, как с погружным, так и «сухим» ТЭНом,  позволяя максимально учитывать пожелания потребителя.

Ряд  моделей Galmet предлагаются с атмосферным клапаном, который позволяет использовать воду до 2/3 объёма бака, при отсутствии давления в системе водопровода. Такие модели могут быть очень актуальны для потребителей, проживающих в районах с нестабильной подачей воды, и хотят иметь возможность использовать бойлер, как запасник тёплой воды. Очень современной и полезной может быть опция не имеющая аналогов у других производителей-программатор работы ТЭНа по дням недели и времени суток, что позволяет максимально экономно использовать электроэнергию и нагревать  воду только когда это нужно Вам.

Краткое описание отличий в моделях водонагревателей серии SG

Малообъёмная серия SG и SG M.

- плоский корпус серия SG, круглый корпус серия SG Mars

- индикатор работы ТЭНа

- регулятор температуры, механический термостат

- пенополиуретановая теплоизоляция

- возможность выбора монтажа под или над мойкой

Среднеобъёмная серия модель SG KL

- круглый металлический окрашенный корпус

- регулятор температуры, механический термостат

- индикатор работы ТЭНа

- возможность выбора комплектации с «сухим ТЭНом» или погружным ТЭНом и атмосферным клапаном

Среднеобъёмная серия модель SG Vulcan

- индикатор работы ТЭНа

- регулятор температуры, механический термостат

- возможность выбора комплектации с «сухим ТЭНом» или погружным ТЭНом и атмосферным клапаном

модель SG Vulcan Silver Electronik

- серебристый металлический прямоугольный  корпус

- электронный термостат и регулятор температуры

- электронная индикация температуры воды

- комплектуется погружным ТЭНом

модель SG Vulcan Electronik Pro

- белый прямоугольный металлический корпус

- электронный термостат и регулятор температуры

- программатор работы ТЭНа на неделю

- комплектуется погружным ТЭНом

Среднеобъёмная серия модель SG Neptun Lux Elektronic

- белый металлический корпус

- регулятор температуры, электронный термостат

- электронная индикация температуры воды

- комплектуется погружным ТЭНом

модель SG Neptun Lux Elektronik Kombi

- комплектуется дополнительным теплообменником для отбора тепла из системы отопления или другого источника

Среднеобъёмная серия модель SG Horizontal

- круглый металлический окрашенный корпус

- регулятор температуры, механический термостат

- индикатор работы ТЭНа

- горизонтальный способ установки

- комплектуется погружным  ТЭНом

Гарантия на водонагреватели Galmet.

Среднеобъёмные водонагреватели Galmet обеспечиваются  5 летней гарантией на бак и 1 год на электрическую часть, модели Horizontal 4 и 1 год соответственно. Малообъёмные модели 2 года на бак и 1 год на электрическую часть. Гарантийные обязательства поддерживает сервисный центр «Луганск-Сервис».